FREQUENZE RADIO MARITTIME

VHF - HF

CH16 VHF frequenza 156,800 MHz frequenza 2,182 MHz frequenza 12,290 MHz frequenza 14,297 MHz frequenza 16,420 MHz

Le frequenze 2.187,5 kHz, 4.207,5 kHz, 6.312 kHz, 8.414,5 kHz, 12.577 kHz e 16.804,5 kHz sono frequenze internazionali di soccorso per la chiamata selettiva numerica. Le condizioni per l'impiego di tali frequenze sono stabilite nell'articolo S 31 del Regolamento delle radiocomunicazioni.

Le frequenze portanti 3.023 kHz e 5.680 kHz possono essere anche usate da stazioni del servizio mobile marittimo impiegate in operazioni coordinate di ricerca e salvataggio. Le condizioni per il loro impiego sono stabilite nell’articolo S 31 e nell’Appendice S 13 del Regolamento delle radiocomunicazioni.

| FREQUENZE RADIO MARITTIME - VHF | STAZIONI RADIO MARITTIME ITALIANE - HF |
| --- | --- |
| Ch Frequency (KHz) Transmit Shift N° Transmit Transmit Mode KHz Ship stations Coast stations 1 156.050 160.650 Duplex 4.600 2 156.100 160.700 Duplex 4.600 3 156.150 160.750 Duplex 4.600 4 156.200 160.800 Duplex 4.600 5 156.250 160.850 Duplex 4.600 6 156.300 156.300 Simplex 7 156.350 160.950 Duplex 4.600 8 156.400 156.400 Simplex 9 156.450 156.450 Simplex 10 156.500 156.500 Simplex 11 156.550 156.550 Simplex 12 156.600 156.600 Simplex 13 156.650 156.650 Simplex 14 156.700 156.700 Simplex 15 156.750 156.750 Simplex 16 156.800 156.800 Simplex * 17 156.850 156.850 Simplex 18 156.900 161.500 Duplex 4.600 19 156.950 161.550 Duplex 4.600 20 157.000 161.600 Duplex 4.600 21 157.050 161.050 Duplex 4.600 22 157.100 161.700 Duplex 4.600 23 157.150 161.750 Duplex 4.600 24 157.200 161.800 Duplex 4.600 25 157.250 161.850 Duplex 4.600 26 157.300 161.900 Duplex 4.600 27 157.350 161.950 Duplex 4.600 28 157.400 162.000 Duplex 4.600 60 156.025 160.625 Duplex 4.600 61 156.075 160.675 Duplex 4.600 62 156.125 160.725 Duplex 4.600 63 156.175 160.775 Duplex 4.600 64 156.225 160.825 Duplex 4.600 65 156.275 160.875 Duplex 4.600 66 156.325 160.925 Duplex 4.600 67 156.375 156.375 Simplex 68 156.425 156.425 Simplex ** 69 156.475 156.475 Simplex 70 156.525 156.525 Simplex *** 71 156.575 156.575 Simplex 72 156.625 156.625 Simplex 73 156.675 156.675 Simplex 74 156.725 156.725 Simplex 75 156-7625 156-7625 Simplex 76 156-8125 156-8125 Simplex 77 156.875 156.875 Simplex 78 156.925 161.525 Duplex 4.600 79 156.975 161.575 Duplex 4.600 80 157.025 161.625 Duplex 4.600 81 157.075 161.675 Duplex 4.600 82 157.125 161.725 Duplex 4.600 83 157.175 161.775 Duplex 4.600 84 157.225 161.825 Duplex 4.600 85 157.275 161.875 Duplex 4.600 86 157.325 161.925 Duplex 4.600 87 157.375 161.975 Duplex 4.600 88 157.425 162.025 Duplex 4.600 | LOCALITA' TX RX - TX Coast stations KHz KHz KHz * KHz ANCONA 2.656 2.182 2.023 AUGUSTA 2.628 2.182 2.023 BARI 2.579 2.716 2.182 2.023 CAGLIARI 2.680 2.719 2.182 2.023 CROTONE 2.663 2.716 2.182 2.023 GENOVA 2.642 1.925 2.182 2.023 LAMPEDUSA 1.876 2.560 2.182 2.023 LIVORNO 2.591 1.925 2.182 2.023 MAZZARA DEL VALLO 2.600 2.182 2.023 MESSINA 2.789 2.182 2.023 NAPOLI 1.852 2.182 2.023 PALERMO 2.628 2.632 2.182 2.023 PORTO TORRES 1.806 2.182 2.023 ROMA - CIVITAVECCHIA 1.888 2.182 2.023 S. BENEDETTO DEL TRONTO 1.855 2.182 2.023 TRIESTE 2.624 2.656 2.182 2.023 VENEZIA 1.680 2.182 2.023 |

| * | < EMERGENZA - SOCCORSO - CHIAMATA - SERVIZIO > |
| --- | --- |
| ** | < BOLLETTINO METEOMAR - OLTRE AD ALTRI AVVISI METEO > |
| *** | < Chiamata individuale, di gruppo, a tutte le imbarcazioni (emergenza e sicurezza) nonché di emergenza (fuoco a bordo, allagamento, collisione) > : Digital Selective Calling |