ELENCO FREQUENZE VHF A USO CIVILE (BAND PLAN)

(Comprensive di frequenze duplex e iso)

In  questa  lista  riporto  il  piu' fedelmente  possibile il band plan delle frequenze  duplex e  iso ( s'intende duplex  per un servizio tramite l'uso di un ripetitore), vi riporto sotto l'assegnazione all'uso di tale canale.

Nella  prima  colonna (NCHDPLX)  s'intende  il  numero progressivo del canale duplex, segue la frequenza  di trasmissione e quella di ricezione,l'eventuale nota  che  vi riporto sotto ,e a fianco, dove appare, il numero del canale in isofrequenza.

Nota:le frequenze rx e tx qui sotto s'intendono in questo modo:

Rx frequenza di ricezione dell'apparato in dotazione.

Tx frequenza di trasmissione dell'apparato in dotazione.

Pertanto il ripetitore funziona in modo inverso :

esempio: RX = 156.025 , TX= 160.625

Preciso  che  i  numeri  dei  canali  attribuiti  alle frequenze duplex e in isofrequenza sono state tratte direttamente  dal Supplemento ordinario della Gazzetta  Ufficiale  n.173  del 28 Luglio 1986 Serie generale portante  come titolo "Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni,Decreto Ministeriale 21 Febbraio 1986."-Normativa relativa ai collegamenti radiomobili privati.-

NCHDPLX  FREQ.TX   FREQ.RX  (NOTA)

---------------------------------------------------------------------------

dal	01		156.025		160.625  ( 5 ) in step da 25 Khz fra canale/canale

al	11	156.275		160.875  ( 5 ) ""  ""  "" ""  "   "   "  "   "  "

---  --  		156.300  		156.300  ( 1 ) CANALE 1 ISO Vhf

dal	12	156.325		160.925  ( 5 )

al	13	156.350		160.950  ( 5 )

da  -		156.375       a	156.875  ( 1 ) DAL CANALE 2 AL CANALE 19 ISO Vhf

dal	14	156.900		161.500  ( 5 ) in step da 25 Khz fra canale/canale

al	35	157.425		162.025  ( 5 ) 	""  ""  "" ""  "   "   "  "   "  "

dal	36	157.450		162.050  ( = ) in step da 25 Khz fra canale/canale

al	52	157.850		162.450  ( = ) ""  ""  "" ""  "   "   "  "   "  "

dal	53	157.875		162.475  ( 6 ) in step da 25 Khz fra canale/canale

al	84	158.650		163.250  ( 6 ) ""  ""  "" ""  "   "   "  "   "  "

dal 	85	158.675       	163.275  ( = ) in step da 25 Khz fra canale/canale

al	108	159.250		163.850  ( = ) ""  ""  "" ""  "   "   "  "   "  "

dal	109	159.275		163.875  ( 7 ) in step da 25 Khz fra canale/canale

al	112	159.350		163.950  ( 7 ) ""  ""  "" ""  "   "   "  "   "  "

dal	113	159.375		163.975  ( = ) in step da 25 Khz fra canale/canale

al	138	160.000		164.600  ( = ) ""  ""  "" ""  "   "   "  "   "  "

da ---	 	160.025       a	160.600  ( = ) DAL CH 20 AL CH 66 ISO A STEP DI 12,5 Khz

da ---		160.625       a	160.875  ----- - ?

da ---		160.900		160.900  ( = ) CH 67 ISO Vhf

-- --- 		160.975		160.975  ( = ) CH 68 ISO Vhf

-- --		161.000		161.000  ( 2 ) CH 69 ISO Vhf

da ---		161.025       a	161.075  ( = ) DAL CH 70 AL CH 72 ISO A STEP DI 25 Khz

-- --- 		161.100		161.100  ( 2 ) CH 73 ISO Vhf

da ---		161.125       a	161.150  ( = ) DAL CH 74 AL CH 75 ISO A STEP DI 25 Khz

-- ---		161.175		161.175  ( 3 ) CH 76 ISO Vhf

-- ---		161.200		161.475  ( = ) DAL CH 77 AL CH 88 ISO A STEP DI 25 Khz

-- ---		164.625		169.975  ( = ) DAL CH 89 AL CH 196 ISO A STEP DI 12,5 K

dal	139	165.400   	170.000  ( = ) in step da 25 Khz fra canale/canale

al	298	169.375		173.975  ( = ) ""  ""  "" ""  "   "   "  "   "  "

(1) Frequenze su cui e'proprietario il servizio marittimo

(2) Frequenze riservate a sistemi di debole potenza per la ric.delle persone

(3) Frequenze attualmente utilizzata per sist. di radiomobile di ric.persone.

(5) Frequenze in cui Š prioritario il servizio mobile marittimo.

(6) Frequenze attualmente impiegate nel servizio radiomob.pubblico di conver.

(7) Le frequenze  163.875 - 163.900 - 163.925 - 163.950  Mhz  sono utilizzate

come frequenze di chiamata nel servizio di radiomobile di conversazione.